## Slide 1
BeanLens 豆鉴
H3-P7 比赛手动版
硬件与视觉辨识架构
人工单颗投豆，双摄采集，BOX 本地辨识
01
人工投豆
上漏斗
每次一颗，等待结果
02
双摄抓拍
左右 GC2093
LED 照明下抓拍
03
K230D BOX 辨识
双图配对与质量检查
裁图分类与结果合并
04
结果与证据
主屏显示与批次记录
保留疑似及抽查证据
实体豆路
下接豆斗
进入同一收豆杯
异常待复核，人工暂停投豆
缺图、糊图、多豆或配对不明
供电支持
24V 电源
24V 灯带
5V 降压供 BOX 与双摄
规划待验证：双摄落豆链路、近焦与曝光仍需实机验收。豆已落杯，异常提示用于停止下一次投豆。
Notes: 来源：docs/hardware/hackathon-h3/assembly-p7/README.md；config/hardware-hackathon-h3-p7.json；docs/firmware/BRINGUP.md。2026-10-24。视觉状态机为规划，尚未完成双摄落豆链路验收。两视图不代表全表面覆盖。双图合并规则与置信阈值待标定。豆经摄影窗直接入同一杯，异常时仅能提示人停止下一颗。J7与Type-C1供电二选一。